Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Objekts: Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Ķieģeļu iela 15A, Daugavpils

DARBA UZDEVUMS- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Divu nojumju ar ar būvju kadastra apzīmējumu 0500 016 0109 005 un 0500 016 0109 006 nojaukšana 11. Pirmsskolas izglitības iestādes tertorijā

- Darbu veikšanas projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, atbilstoši Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izniegtās būvatļaujas Nr.34/14-J, p.10- būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kā arī Latvijas būvnormatīvam LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts".

- Pēc pilsētas būvvaldes izdarītās artzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, javeic sagatavošanas darbi (būvtāfeles, būvlaukuma un būvtehnikas kustības zonu nožogojuma, biotualetes uzstādīšana, elektroenerģijas un ūdenspadeves pagaidu uzskaites un sadales ierīkosana, u.c. pasākumi, kuri uzrādīti Darbu veikšanas projektā.

- Divu vasaras spēļu nojumju konstrukciju (jumts, sienas, grīdas, pamati) demontāžas darbi, saskaņā ar inženiera A. Bogdanova izstrādāto tehnisko projektu, būvuzņēmēja sagatavoto Darbu veikšanas projektu, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Būvgružu, t.sk. azbestu saturošu, savākšana, utilizācija, atbilstoši MK noteikumu Nr.852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”, 18.11.2010. “Atkritumu apsaimniekošanas likums” prasībām.

- Būvberes aizbēršana ar rupjas frakcijas granti, izlīdzināšana, melnzemes uzbēruma un zālāju sējuma veidošana. Teritorijas labiekārtojuma elementu atjaunošana nepieciešamā apjomā.

Piezīmes:

1. Būvdarbu izpildes laikā jānodrošina pirmsskolas izglītības iestādes darbības nepārtrauktība,

nodrošinot aprūpējamo bērnu, personāla, kā arī „trešo personu“ drošību;

2. Ja būvdarbu veikšanas laikā būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā iestādes ēkai,

inventāram, teritorijas labiekārtošanas elementiem, inženiertīkliem radušies bojājumi,

būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina pasūtītājam nodarītos materiālos

zaudējumus.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                     V. Kalniņš

654 40576;  294433

Saskaņots:

Daugavpils 11. pirmsskolas izgl. iestades vadītāja                                                       A. Dubovska