DARBA UZDEVUMS -TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums un adreses:  1. Daugavpils 21. pirmsskolas  izglītības iestāde, Jātnieku iela 66, Daugavpils;

2. Daugavpils 22. pirmsskolas  izglītības iestāde, Poligona  iela 50, Daugavpils;

3.  Daugavpils 27. pirmsskolas  izglītības iestāde, Bauskas  iela 104 A, Daugavpils;

4. J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola, Komunālā iela 2, Daugavpils;

5.  Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17, Daugavpils;

6. Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzijas sākumskola, Marijas iela 1, Daugavpils;

7. Daugavpils 11. pamatskola, Arhitektu  iela 10, Daugavpils;

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

- Darbu un materiālu apraksts

| Nr. p.k. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objektu apsekošana | objekts | 7 |
| 2. | Objekts: Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde . | objekts | 1 |
| 2.1. | Sadalne GS | gab. | 1 |
| 2.2. | Sadalne LSS | gab. | 4 |
|  | Sadalne KS | gab. | - |
| 2.3. | Sadalne AS | gab. | 11 |
| 2.4. | Sadaļņu revīzija un tāmju par sadaļņu nomaiņu vai remontu sastādīšana | gab. | 15 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | gab. | 15 |
| 3. | Objekts: Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde. | objekts | 1 |
| 3.1. | Sadalne GS | gab. | 1 |
|  | Sadalne KS | gab. | - |
| 3.2. | Sadalne LSS | gab. | 2 |
| 3.3. | Sadalne AS | gab. | 8 |
| 3.4. | Sadaļņu revīzija un tāmju par sadaļņu nomaiņu vai remontu sastādīšana | gab. | 11 |
| 3.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | gab. | 11 |
| 4. | Objekts: Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde. | objekts | 1 |
| 4.1. | Sadalne GS | gab. | - |
| 4.2. | Sadalne LSS | gab. | 2 |
| 4.3. | Sadalne AS | gab. | 9 |
| 4.4. | Sadaļņu revīzija un tāmju par sadaļņu nomaiņu vai remontu sastādīšana | gab. | 11 |
| 4.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | gab. | 11 |
| 5. | Objekts: J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola | objekts | 1 |
| 5.1. | Sadalne GS | gab. | - |
| 5.2. | Sadalne LSS | gab. | 4 |
| 5.3. | Sadalne AS | gab. | 11 |
| 5.4. | Sadaļņu revīzija un tāmju par sadaļņu nomaiņu vai remontu sastādīšana | gab. | 15 |
| 5.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | gab. | 15 |
| 6. | Objekts: Daugavpils Centra vidusskola. | objekts | 1 |
| 6.1. | Sadalne GS | gab. | - |
| 7.2. | Sadalne SS | gab. | 1 (kab.002) |
| 6.3. | Sadalne AS | gab. | 2 |
| 6.4. | Sadaļņu revīzija un tāmju par sadaļņu nomaiņu vai remontu sastādīšana | gab. | 3 |
| 6.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | gab. | 3 |
| 7. | Objekts: Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzijas sākumskola. | objekts | 1 |
|  | Sadalne KS | gab. | 1 |
| 7.1. | Sadalne US | gab. | - |
| 7.2. | Sadalne SS | gab. | - |
| 7.3. | Sadalne LSS | gab. | - |
| 7.4. | Sadalne AS | gab. | 7 |
| 7.5. | Sadaļņu revīzija un tāmju par sadaļņu nomaiņu vai remontu sastādīšana | gab. | 8 |
| 7.6. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | gab. | 8 |
| 8. | Objekts: Daugavpils 11. pamatskola. | objekts | 1 |
| 8.1. | Sadalne GS | gab. | - |
| 8.2. | Sadalne LSS | gab. | 2 |
| 8.3. | Sadalne SS | gab. | 1 |
| 8.3. | Sadalne AS | gab. | 26 |
| 8.4. | Sadaļņu revīzija un tāmju par sadaļņu nomaiņu vai remontu sastādīšana | gab. | 29 |
| 8.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | gab. | 29 |

Apzīmējumi:

-  KS (kabeļu komutācijas sadalne - СП)

-  US (uzskaites sadalne – ЩУ)

- GS (galvenā sadalne – ЩВУ; ЩВ);

- LSS(līniju sekcionēšanas sadalne - ЩР);

- SS (spēka sadalne -ЩС);

- AS (apgaismojuma sadalne -ЩО).

- Dokumentācija

Dokumentācijai jāietver  ziņas par konkrēto darbu un materiālu nosaukumiem, mērvienībām, daudzumiem, vienības cenu un kopējām izmaksām.

Dokumentācija, kas minēta punktos 2.4; 3.4; 4.4; 5.4; 6.4; 7,5 un 8.4., jāiesniedz arī elektroniskā veidā uz CD-R matricas (Word vai Excel formātā).

Pielikumā: Būves plāna shēmas kopijas

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa