Darbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošāsvasaras spēļu nojumes jumta un grīdas segumanomaiņa

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošās vasaras spēļu nojumes jumta un grīdas seguma nomaiņa |
| Objekta adrese: | Tukuma iela 47A, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojotiesuz ____ daļasrasējumiem

TāmesizmaksasEuro ___________

Tāmesastādīta2016.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Jumta šīfera seguma nojaukšana, šīfera utilizācija | m2 | 67,60 |  |  |
| 2 |  | Spāru nomaiņa | m | 60,00 |  |  |
|  |  | antiseptēts kokmateriāls | m3 | 1,01 |  |  |
|  |  | skrūves, naglas, metāla leņķi | kpl. | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Jumta antiseptēto koka latojuma nomaiņa | m2 | 67,60 |  |  |
|  |  | antiseptēts kokmateriāls | m3 | 0,55 |  |  |
|  |  | skrūves, naglas, metāla leņķi | kpl | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Jumta seguma ierīkošana no bez azbesta viļņotām EUROFALA vai analogām šķiedru cementa loksnēm, stiprinot ar skrūvēm | m2 | 67,60 |  |  |
|  |  | bezazbesta viļņotas loksnes | m2 | 77,74 |  |  |
|  |  | skrūves | gb. | 236,60 |  |  |
| 5 |  | Cinkota skārda apdares uzstādīšana | m | 23,00 |  |  |
|  |  | Zn skārda izstrādājumi | m2 | 8,05 |  |  |
|  |  | skrūves, dībeļi, kniedes, hermētiķis | kpl. | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Esošo koka dēļu grīdas demontāža | m2 | 52,00 |  |  |
| 7 |  | Koka brusu daļēja nomaiņa | m3 | 0,75 |  |  |
|  |  | koka brusas | m3 | 0,75 |  |  |
|  |  | skrūves naglas | kpl | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 7,00 |  |  |
|  |  | ruberoīds | m2 | 7,68 |  |  |
| 9 |  | Jaunu koka dēļu ieklāšana | m2 | 52,00 |  |  |
|  |  | koka dēļi | m2 | 56,16 |  |  |
|  |  | skrūves naglas | kpl | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Dēļu apstrāde ar antiseptiķiem (no abām pusēm) un krāsu | m2 | 52,00 |  |  |
|  |  | antiseptiķis | l | 15,60 |  |  |
|  |  | krāsa | l | 10,00 |  |  |
| 11 |  | Ķieģieļu sienas atjaunošana, ieskaitot pamatu atjaunošanu | m2 | 6,30 |  |  |
|  |  | Ķieģieļi | m3 | 0,63 |  |  |
|  |  | mūrjava | m3 | 0,19 |  |  |
|  |  | betons B16/20 | m3 | 0,6 |  |  |
| 12 |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Īpašie nosacījumi:

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešamilai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājumsatbilstošiMK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš

Saskaņots: