Darbu apjomu saraksts

Ugunsdrošības prasībām neatbilstošās griestu apdares nomaiņa

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Ugunsdrošības prasībām neatbilstošās griestu apdares nomaiņa |
| Objekta adrese: | Stadiona iela 6, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

## Tāme sastādīta 2016.  gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2016. gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz | Vienības izmaksas (Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Esošās PVC apdares kopā ar elektroinstalāciju demontāža | m2 | 365,7 |  |  |
| 2. |  | Piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana- AL karkass, “Akusto” jeb analogas griestu plātnes ar ugunsreakcijas klasi vismaz A2-s1,d0, palīgmateriāli | m2 | 365,7 |  |  |
| 3. |  | Gaismekļu 4x18W, 220V, IP20 uzstādīšana jaunajā konstrukcijā, apgaismes elektroinstalācijas vadu pagarinājums | gb | 87 |  |  |
| 4. |  | Izolācijas pretestības mērījumi | objekts | 1 |  |  |
| 5. |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |  |  |
| Griestu apdares nomaiņa jāveic telpās Nr.5, 14, 18, 19, 22, 42 ēkas 1. stāvā, telpās Nr. 54, 55, 57, 58, 62, 67, 68, 69, 75 ēkas 2. stāvā |

Īpašie noteikumi:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. iestādes inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem, telpu uzkopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas u.c.

- Veicot būvdarbus jānodrošina iestādes darbības nepārtrauktība (norobežot darba zonu, nestrādāt “kluso stundu” laikā u.c. darbības).

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš- 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                  V. Kalniņš

Saskaņots: