Darbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošo griestu remonts telpā Nr.47

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 9. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošo griestu remonts telpā Nr.47 |
| Objekta adrese: | 18. Novembra iela 47, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2017.  gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2017. gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz | Vienības izmaksas (Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Atslāņojušā apmetuma nokalšana | m2 | 38,6 |  |  |
| 2 |  | Ugunsdrošā ģipškartona plātņu nostiprināšana uz griestu pamatnes. Palīgmateriāli | m2 | 38,6 |  |  |
| 3 |  | Piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana, pielietojot “Akusto” jeb analogas griestu plātnes ar ugunsreakcijas klasi vismaz A2-s1,d0, palīgmateriāli | m2 | 38,6 |  |  |
| 4 |  | Esošo griestu gaismekļu demontāža, jaunu 4x18W, 220V, IP20 uzstādīšana jaunajā konstrukcijā, apgaismes elektroinstalācijas vadu pagarinājums, palīgmateriāli | gaismekļi | 2 |  |  |
| 5 |  | Izolācijas pretestības mērījumi | objekts | 1 |  |  |
| 6 |  | Ugunstrauksmes detektoru demontāža- atpakaļ uzstādīšana jaunajā griestu konstrukcijā, pieaicinot sistēmas apkalpošanas pārstāvi. Palīgmateriāli | detektori | 2 |  |  |
| 7 |  | Būvgružu utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 10 kalendārās dienas.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. iestādes inventāra, iekārtu noklāšanaar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem, telpu uzkopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas u.c.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš- 5 kalendārie gadi.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                 V. Kalniņš

Saskaņots: Daugavpils 9. vidusskolas direktors           			             A. Fedotovs