DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 13.11.2017. Nr.DPIP2017/90N |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu nr.: 65440574; 65440574; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: izglitibas@ip.daugavpils.lv

biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

romualds.vaisla@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Romualds Vaišļa, tālr.nr.: 65440574

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2017/90N

„Par elektroinstalāciju pārbaudi Daugavpils pilsētas izglītības iestādē”

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Elektroinstalācijas pārbaude Daugavpils pilsētas izglītības iestādē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18  līdz 2017.gada 20.novembrim plkst.11.00.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) - 1.pielikums;

- pretendents iesniedz:

Sertifikātus:

  - „Elektroietaišu līdz 1kV izbūves darbu vadīšana”

  - „Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude”

  - „Būvju zibens aizsardzības un pārsprieguma aizsardzība”

- finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.

- Ar  lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv; www.daugavpils.lv

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja B.Višņevska

tālr.65407423

1.pielikums

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā „Par elektroinstalāciju pārbaudi Daugavpils pilsētas izglītības iestādē”, identifikācijas numurs DPIP2017/90N, piekrīt visiem Darba uzdevumā uzrādītajiem darbiem  un garantē Darba uzdevumā  uzrādīto darbu un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPIP2017/90N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Par elektroinstalāciju pārbaudi Daugavpils pilsētas izglītības iestādē”

Veicamo darbu saraksts

- Veikt elektroinstalāciju ( tai skaita apgaismojuma un spēka instalāciju, kā arī zemējumu un zibens aizsardzības ierīces)pārbaudi Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādē (Tartu iela 8) atbilstoši LEK 002 „ENERGOIETAIŠU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA” un saskaņā ar 2016.gada 19. aprīļa MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi ”.

- Apgaismošanas un spēka tīklu instalācijām jāmēra izolācijas pretestība ar 500V megommetru. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Mērījumi ar termokameru jāveic, ja ir noslēgta elektriskā ķēde ar patērētāju, kuram jābūt darbības režīmā.

- Pirms mērījumu veikšanas ir jāapseko viss objekts un sastādīt objekta elektroinstalācijas shēmas, kā arī elektroiekārtu un elektroierīci attīrīt no putekļiem un nosēdumiem.

- Mērījumu procesā drošinātājiem jābūt izņemtiem, slēdži ir jāatslēdz. Mērotizolācijas pretestību spēka ķēdēm, jāatslēdz visi strāvas patērētāji, bet apgaismošanas tīklā jābūt izskrūvētām spuldzēm.

- Jāveic pasākumi, lai mērījumu procesā novērstu elektronisko vai pusvadītāju iekārtu bojājumus.

- Pārbaudīt vadu, kabeļu un elektroiekārtu marķējumus un atjaunot tos pēc nepieciešamības.

- Pēc darbu pabeigšanas sastādīt elektroinstalācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibens aizsardzības sistēmas pārbaudes aktu un elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktu saskaņā ar 2016. gada 19 aprīļa MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi ” prasībām.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis				   R. Vaišļa