Tehniskā specifikācija

Labiekārtošanas aprīkojuma piegāde un  uzstādīšana

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs

1.Uzdevums:

Veikt labiekārtošanas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs.

2.Nosacījumi:

2.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem.

2.2.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas rasējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.3.Piedāvājumam pievienot katras iekārtas tehniskās pases kopiju ar iekārtas nosaukumu un kodu;

2.4.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģijas aprakstu, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.

2.5.Aprīkojuma izmēru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.

2.6.Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi un palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

3.Darbu izpilde:

3.1.Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt DPPI KSP pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.3.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (trīs) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.4.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

3.5.Aprīkojuma uzstādīšanu veikt tikai pēc izvietojuma saskaņošanas ar pasūtītāju.

3.6.Pēc darbu pabeigšanas objektā pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

4. Labiekārtošanas aprīkojuma apraksts un darba apjoms:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums/ iekārtas vizuālais izskats | Iekārtas/materiālu apraksts | Iekārtas izmēri | Iekārtu kopējais skaits un uzstādīšanas vietas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Soliņš bez atzveltnes pusapaļais: | Soliņa kājas cinkotas, pulverkrāsotas 5 slāņos. Cieta soliņa konstrukcija no melna tērauda S235JR. Aizsargāta pret koroziju ar cinku un pulverpārklājumu ar krāsu QUALICOAT. Sēdvieta (varavīksne) ir izgatavota no krāsaina 15mm HDPE pilnīgi mitrumizturīgas un izturīgas pret UV .Savienojošie elementi izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Vandāla izturīgi skrūvju stiprinājumi, kas izgatavoti no inžekcijas formas poliamīda. Pamati stiprināmi zemē. | 162 x 55 x 45 cm | 17.pii (6.gab) 14.pii (14.gab) Kopā: 20 gab. |
| 2 | Soliņš ar atzveltni: | Soliņa kājas cinkotas, pulverkrāsotas 5 slāņos. Cieta soliņa konstrukcija no melna tērauda S235JR. Aizsargāta pret koroziju ar cinku un pulverpārklājumu ar krāsu QUALICOAT. Sēdvieta un atzveltne (varavīksne) ir izgatavota no krāsaina 15mm HDPE pilnīgi mitrumizturīgas un izturīgas pret UV .Savienojošie elementi izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Vandāla izturīgi skrūvju stiprinājumi, kas izgatavoti no inžekcijas formas poliamīda. Pamati stiprināmi zemē. | 160 x 48 x 85 cm | 5.pii(12.gab) Kopā: 12 gab. |
| 3 | Soliņš bez atzveltnes: | Soliņa kājas cinkotas, pulverkrāsotas 5 slāņos. Cieta soliņa konstrukcija no melna tērauda S235JR. Aizsargāta pret koroziju ar cinku un pulverpārklājumu ar krāsu QUALICOAT. Sēdvieta (varavīksne) ir izgatavota no krāsaina 15mm HDPE pilnīgi mitrumizturīgas un izturīgas pret UV .Savienojošie elementi izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Vandāla izturīgi skrūvju stiprinājumi, kas izgatavoti no inžekcijas formas poliamīda. Pamati stiprināmi zemē. | 160 x 35 x 40 cm | 17.pii (2.gab) Kopā: 2 gab. |
| 4 | Elements sēdēšanai: | Elementa augstums-regulējams: 15, 30, 45 cm. Balsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti. Platformas izgatavotas no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE) ar pret slīdošām virsmām. Pamati stiprināmi zemē. | Iekārtas izmēri: 35cm x 35cm; | 17.pii (14.gab) 14.pii (14.gab) Kopā: 28 gab. |
| 5 | Tematisks galds ar soliņiem: | Balsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti. Galda un soliņu virsmas izgatavotas no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE). Pamati stiprināmi zemē. | 200 x 200 cm | 17.pii (2.gab) Kopā: 2 gab. |
| 6 | Galds ar soliņiem: | Balsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti. Galda un soliņu virsmas izgatavotas no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE). Pamati stiprināmi zemē. | 115 x 115 cm | 17.pii (2.gab) Kopā: 2 gab. |

*-pirmsskolas izglītības iestāde.

5.Darbu izpildes termiņš: iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

6.Garantijas laiks:

6.1. pieci gadi uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem;

6.2.garantijas apkalpošana - divas reizes gadā (aprīlis, augusts vai pēc nepieciešamības) visam garantijas laikam.

7.  Izpildīto darbu pieņemšana:

7.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

7.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros (katrai pirmskolas izglītības iestādei atsevišķs sējums trijos oriģinālos eksemplāros), obligāti pievienojot:

7.2.1.iekārtu tehniskās pases;

7.2.2.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

7.2.3.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanas un drošības 	noteikumiem;

7.2.4.aprīkojuma apkopes instrukcija;

7.2.5.izmantoto būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

7.3.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

7.4.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

7.5.Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un nodota ar aktu izpilddokumentācija ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:

Saskaņoja: