2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Elektrisko virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm”

- Visām iekārtām un precēm CE marķējums

- Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas

- Iekārtu instrukcija latviešu valodā

- Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| N. p. k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Skaits | Attēls | Iestāde/adrese | EUR* par vienu vienību | EUR* par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā plīts ЭП-6ЖШ-01 vai analoga | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni. Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējošā tērauda. Čuguna sildvirsmas. 2 nerūsējošā tērauda paplātes (530x475x30) un reste. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Izmēri: 1475x897x860 mm Elektriskā jauda: 22.6 kW Sildvirsmu skaits: 6 gab. Vienas sildvirsmas izmēri: 295x417 mm Vienas sildvirsmas jauda: 4,8 kW Kopēja sildvirsmas platība: 0,72 m2. Maks. sildvirsmas temperatūra: 480°C Sildvirsmas sasilšanas laiks ne vairāk 30 min. Cepeškrāsns jauda: 4.8 kW Cepeškrāsns temperatūras diapazons: 20-270°C. Cepeškrāsns sasilšanas laiks līdz 240°C ne vairāk 30 min. | 3 |  | 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku iela 1 24. pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 21. pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66 |  |  |
|  | Elektriskā panna ЭСК-90-0,47-70 vai analoga | Nerūsējošā tērauda elektriskā cepešpanna (dziļā panna) ar mehānisko pacelšanas un noliekšanas mehānismu. Mehāniski apgāžama. Paceļamais vāks ar fiksāciju. Nerūsējošā tērauda darba virsma. Darba temperatūra no +20°C līdz +270°C. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Tilpums 70 l Izmēri: 840x905x925 mm Jauda: 12 kW Spriegums: 380 V | 1 |  | 11. pirmsskolas izglītības iestāde, Ķieģeļu iela 15a |  |  |
|  | Konvekcijas krāsns ar paliktni | Izmēri: kopējais augstums līdz 150cm; platums – līdz 1000 mm; dziļums – līdz 850 mm. Konvekcijas krāsns: Tilpums: ne mazāk par 6 cepešpannām Korpuss un iekšējā kamera - no nerūsējošā tērauda Durvis ar dubulto stiklu Krāsns ar kameras apgaismojumu Darba režīmi: konvekcijas, tvaikošanas, kombinētais un reģenerācija Darba temperatūra: no +30oC līdz +280oC Taimeris līdz 120 min Nerūsējošā tērauda cepešpannas (izmērs ne mazāks kā 53x32cm) Iekārtu piegāde un montāža Paliktnis krāsnij: Paliktnis krāsnij ar turētājiem cepešpannām Nerūsējošā tērauda konstrukcija Augstumā regulējamas kājas | 1 |  | 5. pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvā iela 41 |  |  |
|  | Kartupeļu mizotājs ar caurspīdīgu vāku DPP 15 Deluxe vai analogs | Tehniskie dati: Darba jauda: līdz 300 kg/st; ( Mizotāja darba kamera pilnībā izpildīta no abrazīvu saturošiem segmentiem; ( Ar vadības pulti, ar caurspīdīgu vāku; ( Taimeris: 2-3 min; ( Iekraušanas apjoms: 15 kg; ( Jauda: 0,75 kW; Darba spriegums: 230V; ( Gabarītizmēri: 410/550/1060 mm; | 4 |  | 29. pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 38b 8. pirmsskolas izglītības iestāde, Dobeles iela 46 23. pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu iela 100 Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                                                                                V.Losevs