TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Elektrisko virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

- Visām iekārtām un precēm CE marķējums

- Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas

- Iekārtu instrukcija latviešu valodā

- Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| N. p. k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Skaits | Attēls | Iestāde/adrese | EUR* par vienu vienību | EUR* par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā plīts ЭП-6ЖШ-01 vai analoga | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni. Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējošā tērauda. Čuguna sildvirsmas - 6. Papildus aprīkojums: 2 nerūsējošā tērauda paplātes ( 530x475x40; 530x475x65) un reste. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Izmēri: 1475x897x860 mm Elektriskā jauda: 22.6 kW Sildvirsmu skaits: 6 gab. Vienas sildvirsmas izmēri: 295x417 mm Vienas sildvirsmas jauda: 4,8 kW Kopēja sildvirsmas platība: 0,72 m2. Maks. sildvirsmas temperatūra: 480°C Sildvirsmas sasilšanas laiks ne vairāk 30 min. Cepeškrāsns jauda: 4.8 kW Cepeškrāsns temperatūras diapazons: 20-270°C. Cepeškrāsns sasilšanas laiks līdz 240°C ne vairāk 30 min. | 1 |  | 28. pirmsskolas izglītības iestāde, Liepājas iela 37 |  |  |
|  | Planetārais mikseris MPM40 vai analogs | Tehniskie dati: Tilpums: 40 L Korpuss no metāla, tilpne no nerūsējošā tērauda, 3 ātrumi ( 80-160-310apgr./min) Jauda-1,5 kW, 230V Gabarītizmēri: 630/620/1011 mm., 150kg | 1 |  | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9 |  |  |
|  | Ledusskapis Deluxe R 600 GN vai analogs | Tilpums: 600 L (537L) Plaukti: 3 Plaukta izmēri: 530 mm / 650 mm (2/1 GN) Gabarītizmēri: 680/810/2000 mm, 135kg Jauda: 300 W(230 V) Digital temperature control (DIXELL ) Durvju skaits: 1 Korpuss un iekšēja kamera: nerūsējošais tērauds Kompresors R 134a /CFC free Dzesēšana ar gaisu, automātiska atkausēšana LED iekšējais apgaismojums Sienas ( izolācijas ) biezums 60 mm Temperatūras režīms : + 2oC - +8 oC | 1 |  | 3. pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles iela 8 |  |  |
|  | Ledusskapis 232125 Hendi vai analogs | Durvju skaits: 2 (1 kamera) 3 plaukti kompressors R 134a Temperatūras režīms : +1 oC +10 oC Jauda: 570 W (230 V) Tilpums: 1400 L Gabarītizmēri: 1420x800x2050mm Korpuss un iekšēja kamera : nerūsējošais tērauds Svars: 120 kg | 1 |  | 7. pirmsskolas izglītības iestāde, Tartu iela 8 |  |  |
|  | Saldētava DGD AF07ISOMBTPS vai analogs | Saldētava ar 5 plauktiem-režģiem. Nerūsējošā tērauda konstrukcija AISI 304 iekšējā un ārējā apdare. Darba temperatūru: no -18°C līdz-22°C. Digitālā temperatūras kontrole un displejs. Iekšējais LED apgaismojums. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās vides temperatūras: max +38°C un gaisa mitruma: max.60%.Slēdzamas durvis. Izolācijas slāņa biezums 60mm. Automātiskā atkausēšana. Uz kopējās platformas uzmontēts kompresors, kondensators un iztvaikotājs, kas nodrošina to vieglo demontāžu un apkopi. Galvanizēta apakšsiena un aizmugures siena. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Komplektā:5 plaukti-režgi Tilpums: 650 - 700L Izmērs: (GxDzxA): 750mm x 835mm x 2040mm Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.75 Temperatūras diapazons, °C: no -18 līdz -22 | 1 |  | 32. pirmsskolas izglītības iestāde, Malu iela 7 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                                                                                V.Losevs