TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkums “Ēkas jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu”

Ieceres mērķis:

Apstrādāt koka būvkonstrukcijas ar antiprēnu, atbilstoši standartam LVS EN 13501-1+A1:2010, iegūt ugunsreakcijas klasi B-s1,d0, kas nodrošina grūti degošu, ar minimālu dūmu izdalīšanos un degošu daļiņu neveidojošas koksnes iegūšanu, kā arī aizsargā koksnes virsmu no trupes, sēņu un kukaiņu iedarbības.

Darbu apjoms:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Pretuguns aizsargsastāvs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daugavpils 3.vidusskola; Raiņa ielā 30 (Skolas ēka) | m2 | 2011 | Antiperēns FAP |
| 2 | Daugavpils 6.vidusskola; Komunālā ielā 2 | m2 | 3395 | Antiperēns FAP |
| 3 | 8.pirmsskolas izglītības iestāde; Dobeles ielā 46 (PII ēka) | m2 | 500 | Antiperēns FAP |
|  | 8.pirmsskolas izglītības iestāde; Dobeles ielā 46 (Šķūnis) | m2 | 143 | Antiperēns FAP |
| 4 | 10.pirmsskolas izglītības iestāde; Strādnieku ielā 46 (Šķūnis) | m2 | 25 | Antiperēns FAP |
| 5 | 17.pirmsskolas izglītības iestāde; Stadiona ielā 46 (Šķūnis) | m2 | 145 | Antiperēns FAP |
| 6 | 18.pirmsskolas izglītības iestāde; Parādes ielā 5 (PII ēka) | m2 | 1421 | Antiperēns FAP |
|  | 18.pirmsskolas izglītības iestāde; Parādes ielā 5 (Šķūnis) | m2 | 61 | Antiperēns FAP |

Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības:

1. Uzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums.

2. Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

3. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

3. Veikt koka konstrukciju sagatavošanu apstrādei – koksne jāattīra no netīrumiem un putekļiem.

4. Apstrādāt koka konstrukcijas no visām atklātajām pusēm 2...3 kārtās, intervālam starp apstrādēm jābūt ne mazākam par 6 stundām.

5. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.

6. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš  par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Dokumentācija:

1. Nodošanas un pieņemšanas akts.

2. Antipirēna (vai analoga) sastāva ekspluatācijas īpašību deklarācija/ atbilstības sertifikāts.

Garantijas:

Garantijas laiks antipirēna darbības periodam, kā arī darbiem ir 36 mēneši kopš nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)