Tehniskā specifikācija – darba uzdevums

DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLAS ĒKAS BŪVKONSTRUKCIJU TEHNISKĀ  APSEKOŠANA

Būves adrese: Kandavas iela 17, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 001 0914 001

Telpu grupas kopējā platība: 5280,7 m2

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1962

- Tehniskai apsekošanai jānotiek pēc Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām;

- Tehniskā apsekošana plānota, lai noteiktu  plaisu veidošanās cēloņus ēkas korpusa pret Kandavas ielu kāpņu telpu, ēkas korpusa pret Cietokšņa ielu aktu zāles telpas sienās, lai izvērtētu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim, spēkā esošajiem būvnormatīviem un Latvijas nacionālajiem standartiem;

- Jāveic ar apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta fiziskajām īpašībām saistītās darbības — veido atsegumus, šurfus vai urbumus, veic zondāžas, uzmērīšanu un foto fiksāciju, kā arī citas nepieciešamās darbības;

- Konstrukciju nestspējas noteikšanai nepieciešams izmantot kontroles mērinstrumentus, lietot speciālas materiālu nesagraujošās metodes;

- Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā;

- Apsekošanas darbi jāveic 28 (divdesmit astoņu) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

- Apsekošanas nosacījumus, pasūtītāja un apsekotāja tiesības, pienākumus un atbildību pasūtītājs un apsekotājs nosaka savstarpējā līgumā, atbilstoši tehniskajām prasībām.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                   V. Kalniņš