# DAUGAVPILS  PILSĒTAS  DOME

# DAUGAVPILS    KRIEVU   VIDUSSKOLA – LICEJS

Reģ.Nr.2713901229, Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404, tālrunis/fakss +371 65431076 e-pasts: licejs.dkl@apollo.lv ; www.licejs.lv

DARBA UZDEVUMS -TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

kondicionēšanas sistēmas uzstādīšana

Objekta nosaukums: Daugavpils Krievu vidusskola-licejs.

Objektu adreses: Tautas iela 59, Daugavpils.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Nepieciešams uzstādīt kondicionēšanas sistēmu liceja kabinetā Nr.309 saskaņā ar būves kadastra apzīmējumu (telpu kopējā platība 64,4 m2 )

- Darbu apraksts

| N.p.k. | Veicamie darbi | Izpildītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objekta apsekošana | Uzņēmējs | Demontāžas darbi, jauno iekārtu, pieslēgumu vietas, iekārtu tehniskās parametri, kā arī elektrobarošanas pieslēguma vietu un instalācijas materiālu skaits un saraksts jānosaka apsekošana laikā |
|  | Kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanas tehniskās shēmas un specifikācijas izstrādāšana un saskaņošana ar Pasūtītāju. Tehniskā shēmā paredzēt kondicionēšanas sistēmas pieslēgšanu pie ēkas elektroiekārtam, kā arī jāparedz kondicionēšanas sistēmas atslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā. Piezīmes: Tehnisko shēmu noformēt saskaņā ar LVS EN ISO 5457 : 1999 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums", LVS EN ISO 5455 : 2002 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23 : 1999 "Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām. | Uzņēmējs | Darbu apjoms jāprecizē specifikācijas un tehniskās shēmas izstrādes laikā Tehnisko shēmu var izstrādāt tikai elektroinženieris ar elektroietaišu projektēšanas sertifikātu. |
|  | Organizatoriskie pasākumi: darba vietas sagatavošana, norobežošana, konstrukciju nosegšana darba aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu skolas apmeklētāju, personāla un “trešo personu” drošību | Uzņēmējs |  |
|  | Iekārtu piegāde un montāža | Uzņēmējs |  |
| 4.1 | Piegādāt iekārtas un veikt to montāžu saskaņā ar tehnisko shēmu. | Uzņēmējs |  |
|  | Kondicionēšanas sistēmu pieslēgšana pie ēkas elektroiekārtam. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības. | Uzņēmējs |  |
|  | Kondicionēšanas sistēmas darbības pārbaude | Uzņēmējs |  |
|  | Ēkas izmantotāja personāla apmācības | Uzņēmējs |  |
|  | Tehniskās izpilddokumentācijas noformēšana | Uzņēmējs |  |
|  | Objekta nodošana un pieņemšana ekspluatācijā | Uzņēmējs un Pasūtītājs |  |

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

Visus darbus veikt ievērojot LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un  2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

2.1.Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

2.2.Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

2.3.Pasūtītājs norāda elektrobarošanas pieslēguma vietu montāžas iekārtai. Pieslēgumam nepieciešamo remontsadali un kabeļus nodrošina Uzņēmējs. Par remontsadali, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Uzņēmējs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo remontsadali no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

2.4.Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

2.5.Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

2.6.Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

2.7.Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

2.8. Ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

2.9.Uzņēmējs būvdarbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

- Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 2 eksemplāros, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

3.1.Tehniskā shēma ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas un pārbaužu laikā, kā arī detalizēti rasējumi par elektrobarošanas pieslēgumu un kondicionēšanas sistēmas atslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā. Dokumentācijai jāietver sadalnes shēma ar visām izmaiņām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas laikā.

3.2.Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

3.3.Piegādājamo iekārtu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu  
darba apraksti.

3.4.Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

3.5.Uzņēmēja izsniegtais apliecinājums par Pasūtītāja personāla apmācību.

3.6.Nodošanas un pieņemšanas akts.

- Pārbaudes

Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem Pasūtītāja tehniskā uzrauga klātbūtnē.

Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

- Visu elementu funkcionālās pārbaudes

- Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002

- Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002

- Iekārtas 8 stundu kopējo pārbaudi normālā darba režīmā

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Pielikumi: 1. Būves 3. stāva plāna shēma.

Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja

direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā                                       I. Paegle

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa