Darbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošā azbestcementa jumta seguma nomaiņa šķūņa ēkai

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošā azbestcementa jumta seguma nomaiņa šķūņa ēkai |
| Objekta adrese: | Ķieģeļu iela 15A, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāmesastādīta2016.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Azbestcementa šīfera plātņujumta seguma un koka spāru sistēmas nojaukšana, būvgružu utilizacija | m2 | 30,2 |  |  |
| 2 |  | Koka spāru un šķērssijas balstošo ķieģeļu ligzdu pārmūrēšana ar cementa javu | vietas | 12 |  |  |
| 3 |  | Jaunu koka spāru 150x50 mm, latojuma 50x50 mm ar soli 500 mm, koka šķērssijas 150x150 mm, koka vējdēļu 100x25 mm uzstādīšana | m2 | 30,2 |  |  |
|  |  | antiseptizēts skuju koksnes kokmateriāls, komplektā ar skrūvēm, naglām, metāla stiprinājumiem, koka klučiem | m3 | 0,61 |  |  |
| 5 |  | Jumta seguma ierīkošana no bezazbesta viļņotām EUROFALA vai analogām šķiedru cementa loksnēm, stiprinot ar skrūvēm | m2 | 80,50 |  |  |
| 6 |  | Cinkota skārda apdares uzstādīšana | m | 22,2 |  |  |
|  |  | Zn skārda izstrādājumi, komplektā ar skrūvēm, kniedēm, poliuretāna hermētiķi | m2 | 5,6 |  |  |
| 7 |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš

Saskaņots: