2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkumam

“Ogļu piegāde BJC „Jaunība” tehniskās jaunrades centram  A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī”

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Ogles beramās | Plānotais minimālais iegādes daudzums | 10 tonnas |
|  | Frakcija | 300 mm |
|  | Siltumspēja | no 25 līdz 30 MJ/kg |
|  | Pelnu saturs | Līdz 30 % |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
|  | Piegādes adrese | A.Pumpura iela 17, Daugavpils |

Sagatavoja

R.Vaišļa