TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“ Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

- Visām iekārtām un precēm CE marķējums

- Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas

- Iekārtu instrukcija latviešu valodā

- Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| N. p. k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Skaits | Attēls | Iestāde/adrese | EUR* par vienu vienību | EUR* par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā gaļas maļamā mašīna MMM 22 Maxima, vai analogs | Darba jauda: līdz 220 kg/st. No nerūsējoša tērauda, ar reversu, Jauda: 1,1 kW ( 230 V) Gabarītizmēri: 440/240/460 mm reste d.4 mm, reste 8 mm, 2 naži uzgalis desu veidošanai | 3 |  | 1. pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas iela 45 Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas ielā 9 5. pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvu iela 41 |  |  |
|  | Elektriskais sakņu griezējs ar 8 diskiem un disku turētāju komplektā, Mahima, Nīderlande vai analogs | Elektriskais sakņu griezējs svaigas un vārītas produkcijas griešanai; Divu lielumu atveres produktu ielādei; Korpuss: metāla (pārtikas alumīnijs) Diski: nerūsējošais tērauds Jauda,kW : 0.55 Spriegums,V : 230 V Darba jauda kg/stundā: līdz 300 kg Gabarītizmēri, mm: 540/290/400 ( H) Disku skaits: 8: 1 - Disks rīvēšanai 3 mm 2 - Disks rīvēšanai 4 mm 3 - Disks rīvēšanai 7 mm 4 – Disks-nazis 2 mm 5 – Disks-nazis 4 mm 6 - Disks kubiņiem D 10 mm (8 mm) 7 - Disks nazis E 10 mm (8 mm) 8 - Disks fri 10 mm ( 8 mm) Nerūsējošā tērauda disku turētājs 18 diskiem | 6 |  | 32. pirmsskolas izglītības iestāde, Malu iela 7 28. pirmsskolas izglītības iestāde, Liepājas iela 37 24. pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 16 13. pirmsskolas izglītības iestāde, 18.Novembra iela 85 3. pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles iela 8 |  |  |
|  | Kartupeļu mizotājs ar caurspīdīgu vāku Maxima DPP 15 Deluxe vai analogs | Tehniskie dati: Darba jauda: līdz 300 kg/st; Mizotāja darba kamera pilnībā izpildīta no abrazīvu saturošiem segmentiem; Ar vadības pulti, ar caurspīdīgu vāku; Taimeris: 2-3 min; Iekraušanas apjoms: 15 kg; Jauda: 0,75 kW; Darba spriegums: 230V; Gabarītizmēri: 410/550/1060 mm; | 1 |  | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104A |  |  |
|  | Elektriskā plīts, ar plauktu, ar 6 čuguna sildvirsmām, ASE-60, vai analogs | Iekārta pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda Sildvirsmas un 2 nerūsējošā tērauda sānu virsmas veido vienoto darba virsmu. Zem sildvirsmām ir izņemama netīrumu paplāte. Sildvirsmas izmēri: 295/417 mm Regulējams termostats ar 4 pozīcijām. Jauda,kW: 18.00 , 380 (trīs fazes) Sildvirsmas uzsilšanas laiks: 30 min Gabarītizmēri, mm - 1262 /850 /860(h) Gabarītizmēri ar papildus sānu paneļiem 1475/850/860(h) Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda | 1 |  | 9. pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 15b |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                                                                                V.Losevs