2. PIELIKUMS

iepirkumam

„Spīdveja motociklu dzinēju piegāde”,

identifikācijas Nr.DPIP2021/11N

# Iepirkuma

# „Spīdveja motociklu dzinēju piegāde”

# identifikācijas numurs DPIP2021/11N

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums

      - Piegādātājs preces piegādi veic ar savu darbaspēku, transportu un tehnisko nodrošinājumu.

      - Preces piegāde notiek 10 (desmit) dienu  laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

      - Precei jābūt jaunai.

      - Preces garantija – 5 mēneši.

      - Dzinējs būs pārbaudīts uz sertificēta stenda.

      - Preces tehniskais apraksts:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums, apraksts | Mēr- vienība | Skaits | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzinējs 500 Speedway engine; metanols; difuzora diametrs – 34mm; jauda – ne mazāk kā 75 zirgspēki; griezes moments – ne mazāk kā 57 Ņūtons/metrs. Virzuļa diametrs 89.93-89.96 mm. | gab. | 1 |  |

# Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu

centra „Jaunība”  interešu izglītības  skolotājs                                               N.Kokins