2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Videonovērošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

1.Uzdevums: veikt videonovērošanas sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības iestāžu vajadzībām.

2.Objektu apraksts:

| Nr. p.k | Iestādes nosaukums un adrese | Kameru skaits | Pakalpojuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja ielā 9, Daugavpils | 16 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 2. | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas ielā 9, Daugavpils | 21 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 3. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēka, Saules ielā 7, Daugavpils | 6 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 4. | Daugavpils Valsts ģimnāzija, Cietokšņa ielā 33, Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca, Saules ielā 24, Daugavpils | 18 16 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 5. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Tautas iela 59, Daugavpils | 36 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 6. | Daugavpils 3.vidusskola, Raiņa ielā 30, Daugavpils | 24 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 7. | Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas ielā 17, Daugavpils | 32 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 8. | J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Komunāla ielā 2, Daugavpils | 32 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 9. | Daugavpils 9.vidusskola, 18.Novembra iela 47, Daugavpils | 25 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 10. | Daugavpils 10.vidusskola, Tautas ielā 11, Daugavpils | 35 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 11. | Daugavpils 12.vidusskola, Kauņas ielā 8, Daugavpils | 22 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
|  | Daugavpils 12.vidusskola, Jelgavas ielā 30A, Daugavpils | 9 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 12. | Daugavpils 13.vidusskola, Valkas ielā 4a, Daugavpils | 32 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 13. | Daugavpils 15.vidusskola, Valkas ielā 4, Daugavpils | 39 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 14. | Daugavpils 16.vidusskola, Aveņu ielā 40, Daugavpils | 39 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 15. | Daugavpils 17.vidusskola, Valmieras ielā 5, Daugavpils | 43 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 16. | Daugavpils 11.pamatskola, Arhitektu ielā 10, Daugavpils | 26 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 17. | Daugavpils 15.vidusskola, 18.Novembra ielā 197b, Daugavpils | 21 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 18. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Abavas ielā 1, Vaiņodes ielā 4, Daugavpils | 89 Arējas kameras nestrādā | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 19. | Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas ielā 32, Daugavpils | 16 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 20. | Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde, 18. Novembra ielā 85, Daugavpils | 8 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 21. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Administratīva ēka, Saules iela 7,Daugavpils | 5 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 22. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Marijas ielā 1D; Marijas ielā 1E, Daugavpils | 24 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 23. | Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestāde, Malu ielā 7, Daugavpils | 9 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 24. | Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestāde, Liepājas ielā 37, Daugavpils | 11 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |
| 25. | Daugavpils Saskaņas pamatskola, Parādes ielā 7, Daugavpils | 62 | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |

3.Pakalpojuma sniegšanas biežums:

APSTIPRINU

Objekta vadītājs

_________________

2021.gada ”__.”_____

Videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes reglaments

| Objekta piederība, nosaukums un adrese |  |
| --- | --- |
| Sistēmas veids, tips un ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Par sistēmas ekspluatāciju atbildīgā persona |  |
|  | (amats, vārds, uzvārds un kontakttālrunis) |
| Sistēmas dežurējošais personāls | . |
|  | (organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un kontakttālrunis) |
| Sistēmas apkalpojošais personāls | .. |
|  | (organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un kontakttālrunis) |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Video ieraksta sistēma |  |  |  |
| 1.1. | Video iekārtas, sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. |  | reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Pārbaudīt ieraksta sistēmas stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā. Ja bojājumu konstatē Pasūtītājs, paziņojumu nosūta Pretendentam bojājumu novēršanai, bojājums jānovērš 24 stundu laikā no paziņošanas brīža. |  | reizi mēnesī/pēc pieprasījuma |  |
| 1.3. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. |  | reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. |  | reizi ceturksnī |  |
| 1.5. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. |  | reizi ceturksnī |  |
| 2. | Iekšējās videokameras |  |  |  |
| 2.1. | Iekšējo videokameru vizuāla pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Iekšējo videokameru darbības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 2.3. | Iekšējo videokameru tīrīšana, regulēšana, remonts. |  | pēc nepieciešamības |  |
| 3. | Āra videokameras |  |  |  |
| 3.1. | Āra videokameru vizuāla pārbaude. |  | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Āra videokameru darbības pārbaude. |  | reizi mēnesī |  |
| 3.3. | Āra videokameru tīrīšana, regulēšana, remonts. |  | pēc nepieciešamības |  |
| 4. | Vājstrāvas tīkli |  |  |  |
| 4.1. | Kabeļu līniju un savienojumu darbspēju pārbaude (fizisku bojājumu konstatēšana, stiprinājumu stāvoklis). |  | reizi ceturksnī |  |
| 4.2. | Kabeļu līniju darbības defektu novēršana. |  | pēc nepieciešamības |  |

Vispārējās prasības

| Nr. p.k. | Darbu apraksts |
| --- | --- |
|  | Līguma darbības laikā nodrošina programmētāja pakalpojuma saņemšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez papildu samaksas. |
|  | Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jānodrošina ekspluatācijas tehniķa ierašanās 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja. |
|  | Par šajā specifikācijā neminētiem darbiem un materiāliem (rezerves daļām), kas nepieciešami Izpildītāja pienākumu veikšanai, puses vienojas atsevišķi. |
|  | Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājam bezmaksas konsultāciju pa tālruni. |
|  | Izpildītājam jānodrošina veikto darbību fiksēšana Pasūtītāja uzskaites dokumentācijā. |
|  | Apkalpošanas cenā jāiekļauj transporta izdevumi. |